| Исполнитель Индивидуальный предприниматель _______________А.Н. Дударев «_____»_______________ 2015 | УТВЕРЖДАЮ __________________________________ __________________________________ «_____»_______________ 2015 |
| --- | --- |

Схема

водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования

Краснознаменского сельского поселения

Спировского района Тверской области

на период до 2025 года

2015

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	2

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ	4

Раздел 1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа"	4

Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"	9

Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"	10

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	20

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"	22

Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"	22

Раздел 7 "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения"	25

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"	26

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ	27

Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа"	27

Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"	31

Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"	31

Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения":	33

Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"	35

Раздел 6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения"	37

Раздел 7 "Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения"	38

Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"	39

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Краснознаменского сельского поселения (далее сп. Краснознаменское) разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 N 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85 Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 от 29 декабря 2011 года;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 626.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сп. Краснознаменское представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения и направлений их развития.

Основные принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

- охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

- обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение;

- приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

- создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

- установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

- обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения;

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве.

# СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

# Раздел 1 "Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа"

а) описание системы и структуры водоснабжения муниципального образования Краснознаменское сельское поселение

Краснознаменское сельское поселение — муниципальное образование в составе Спировского района Тверской области.

Граничит:

- на севере — с Козловским СП,

- на востоке — с Лихославльским районом, Толмачевское СП, Станское СП и Сосновицкое СП,

- на юге — с Лихославльским районом, Барановское СП,

- на западе — с Пеньковским СП.

Основная река — Медведица, на северо-востоке — озеро Спасоклинское.

Общая площадь сельского поселения: 309,8 км².

На территории поселения находятся 22 населенных пункта. Административный центр — посёлок Красное Знамя.

Населенные пункты: дер. Алуферьево, дер. Бирючево, дер. Бухолово, дер. Волхово, дер. Высочка, дер. Грестьянка, дер. Дербужье, дер. Новгородка, дер. Обухово, дер. Паниха, дер. Полюжье, дер. Стешково, дер. Трубино, дер. Фомиково, дер. Шилково, дер. Важайново, пос. Красное Знамя, дер. Лукино, село Матвеево, дер. Семенниково, дер. Черный Ручей, дер. Чудины.

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения организовано от:

- централизованных систем водоснабжения;

- децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев общего и частного пользования.

Системы централизованного водоснабжения имеются в п. Красное Знамя, с. Матвеево, д. Бирючево. Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин:

- п. Красное Знамя.

Артезианская скважина, глубиной 60м., с насосами типа ЭЦВ-6-140. Для выравнивания давления в водопроводной сети действует водонапорная башня, объемом 25 м3. Оборудование, здания и сооружения объектов водоснабжения введены в эксплуатацию в 1976 г.

- с. Матвеево.

Артезианская скважина, глубиной 60м., с насосами типа ЭЦВ-6-140. Оборудование, здания и сооружения объектов водоснабжения введены в эксплуатацию в 1978 г.

- д. Бирючево.

Артезианская скважина, глубиной 60м., с насосами типа ЭЦВ 6-10-110. Для выравнивания давления в водопроводной сети действует водонапорная башня, объемом 25 м3. Оборудование, здания и сооружения объектов водоснабжения введены в эксплуатацию в 1996 г.

Учитывая высокий срок службы оборудования существующих водозаборных скважин, износ экспертно оценивается ~70-90%. В настоящей Схеме водоснабжения предложены мероприятия по реконструкция водозаборных скважин.

Перед подачей потребителям вода не подвергается очистке и обеззараживанию до норм воды питьевого качества. В настоящей Схеме водоснабжения предложены мероприятия по строительству комплекса очистки и обеззараживания воды.

Существующие водопроводные сети п. Красное Знамя проложены из стальных трубопроводов диаметром от 30 до 150 мм., протяженностью 1,65 км. Водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, введены в эксплуатацию в 1969 году.

Существующие водопроводные сети с. Матвеево проложены из чугунных трубопроводов диаметром 120 мм., протяженностью 1,8 км. Водопроводные сети находятся в удовлетворительном состоянии, введены в эксплуатацию в 1978 году.

Учитывая высокий срок службы существующих водопроводных сетей, износ сетей экспертно оценивается ~70-90%. В настоящей Схеме водоснабжения предложены мероприятия по реконструкция сетей.

Схемы централизованного водоснабжения населенных пунктов представлены на рисунках 3.1 -3.2.

б) описание территорий муниципального образования Сельское поселение Краснознаменское, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения;

Система централизованного водоснабжения обеспечивает хозяйственно-питьевой водой около 30% населения сп. Краснознаменское. Остальная часть населения (70%) использует водоразборные колонки, а также индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы.

г) описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Обследование технического состояния сетей водоснабжения в последние три года не проводились.

Существующие источники водоснабжения и водозаборные сооружения находятся в рабочем состоянии, но учитывая высокий срок службы действующего оборудования более 20-30 лет, требуют реконструкции.

Водопроводные сети систем водоснабжения находятся в рабочем состоянии, но учитывая их высокий срок службы, эксплуатируются более 30 лет, требуют реконструкции.

Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

Система централизованного горячего водоснабжения на территории 
сп. Краснознаменское отсутствует.

Горячее водоснабжение потребителей сельского поселения обеспечивается от местных водонагревателей – газовые колонки, электрические водонагреватели, либо отсутствует.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов

Существуют две основные проблемы при водоснабжении поселения:

- Износ водопроводов.

Под износом трубопроводов подразумевается превышение нормативных (расчетных) сроков их эксплуатации, а также их преждевременное разрушение или зарастание из-за нестандартных условий эксплуатации. Из-за износа трубопроводов возрастает расход электроэнергии, увеличиваются затраты на ремонты, снижается надежность трубопровода, возрастают потери воды при транспортировке, ухудшается качество транспортируемого продукта и т. п.

- Заиливание скважин.

Заиливание скважины обусловлено засорением фильтра скважины и водозаборной части мелким илом. Фильтр скважины не способен уловить мельчайшие частички ила, поэтому они проникают в скважину и оседают на её дне. Со временем их становится всё больше и больше, ил уплотняется и заполняет всё большую часть скважины. Чем сильнее заиливается скважина, тем меньше дебит скважины, если не проводить прочистку скважины, то приток воды может совсем прекратиться.

Анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Предписания отсутствуют.

е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.

В настоящее время объекты систем водоснабжения населенных пунктов сп. Краснознаменское находятся на балансе: МУ администрация Краснознаменского сельского поселения

# Раздел 2 "Направления развития централизованных систем водоснабжения"

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения;

Основные направления развития системы централизованного водоснабжения сп. Краснознаменское можно условно разделить на три группы:

- повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоснабжения, в том числе за счет реконструкции водопроводных сетей и сооружений;

- повышение качества предоставляемых услуг водоснабжения (повышения качества питьевой воды);

- освоение существующих территорий, неохваченных системами централизованного водоснабжения и организация централизованного водоснабжения в зонах перспективной жилой и общественной застройки.

В схеме водоснабжения принято развитие централизованного водоснабжения в п. Красное Знамя, с. Матвеево, д. Бирючево включая территории указанных населенных пунктов в настоящее время не обеспеченные централизованным водоснабжением. В остальных населенных пунктах сельского поселения, из-за малой численности населения на этих территориях, предлагается оснащать жилые дома автономными системами водоснабжения.

б) предполагаемый сценарий развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от сценария развития муниципального образования Сельское поселение Краснознаменское;

Сценарий развития централизованных систем водоснабжения сп. Краснознаменское предусматривает развитие централизованного водоснабжения на территориях неохваченных системами централизованного водоснабжения и в зонах перспективной жилой и общественной застройки.

Подробно сценарий развития, включая перечень мероприятий, представлен в Разделе 4.

# Раздел 3 "Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды"

а) баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих воды при ее производстве и транспортировке;

Учет фактических потерь воды при подаче и транспортировке воды не ведется. Это обусловлено отсутствием приборов учета воды на всех циклах подачи, транспортировки и потребления воды. На основании экспертной оценки, учитывая срок службы сетей, ориентировочно потери воды при ее производстве и транспортировке могут составлять – 25-40%.

Основную долю потерь составляют утечки воды при транспортировке, вызванные в первую очередь высоким уровнем износа водопроводных сетей. Расчетный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 3.3.

б) территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

Территориально сп. Краснознаменское можно разделить на три зоны действия водопроводных сооружений в зависимости от населенных пунктов. В таблице 3.1 представлен территориальный баланс подачи воды.

Таблица 3.1 – Территориальный баланс подачи воды

| Зона действия системы водоснабжения | Годовой объем реализации воды потребителям, м³ | Объем реализации воды в сутки максимального водопотребления, м³/сут |
| --- | --- | --- |
| п. Красное Знамя | 14 040 | 46,16 |
| с. Матвеево | 10 800 | 35,51 |
| д. Бирючево | 7 440 | 15,30 |
| Всего | 32 280 | 97,0 |

в) структурный баланс реализации воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов;

г) сведения о фактическом потреблении населением воды исходя из статистических данных.

Реализации воды осуществляется населению и бюджетным организациям. Сведения о фактическом потреблении воды за 2014 год представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Структурный баланс реализации воды

| Наименование параметра | Показатель | п. Красное Знамя | с. Матвеево | д. Бирючево |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем забора (подъема) воды, в т.ч.: | тыс. м³/год | 12,5 | 9,0 | 10,25 |
| Отпуск воды в водопроводную сеть, в т.ч.: | тыс. м³/год | 12,5 | 9,0 | 10,25 |
| Объем реализации воды (всего) | тыс. м³/год | 11,70 | 9,00 | 6,20 |
| населению; | тыс. м³/год | 10,87 | 8,20 | 2,15 |
| организации, финансируемые из бюджета; | тыс. м³/год | 0,70 | 0,00 | 0,20 |
| производство; | тыс. м³/год | 0,00 | 0,00 | 3,75 |
| прочие. | тыс. м³/год | 0,13 | 0,80 | 0,10 |

д) сведения о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

Существующие нормативы потребления услуг по холодному водоснабжению для населения утверждены постановлением приказа РЭК от 23 августа 2012 г. N 339-нп. Согласно данному приказу, нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах, в зависимости от степени благоустройства составляют 0,029 – 0,040 м.куб. в месяц на 1 м.кв. общей площади помещений.

С учетом обеспеченности 20 м.кв./чел. нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах, в зависимости от степени благоустройства составляют 190 – 260 л/чел в сутки.

| N п/п | Степень благоустройства | Значение норматива холодного водоснабжения | Значение норматива горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | куб. метр в месяц на 1 кв. м обшей площади помещений, входящих в состав общедомового имущества в многоквартирном доме |
| 1. | Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз | 0,030 | 0,030 |
| 2. | Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз | 0,029 | 0,029 |
| 3. | Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз | 0,029 | 0,029 |
| 4. | Централизованное холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина | 0,030 | 0,030 |
| 5. | Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | 0,040 | 0,040 |
| 6. | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: ванна, оборудованная душем, мойка кухонная, раковина, унитаз | 0,045 | x |
| 7. | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: душ, мойка кухонная, раковина, унитаз | 0,036 | x |
| 8. | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина, унитаз | 0,032 | x |
| 9. | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение, оборудование: мойка кухонная, раковина | 0,030 | x |
| 10. | Общежития (жилые дома, построенные по типу общежитий) с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением | 0,040 | x |

е) описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета;

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учета в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов (Порядок заключения договора установки ПУ) утвержден приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149 и вступил в силу с 18 июля 2010 г. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ управляющая организация (УО) как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Во исполнение ФЗ №261, необходимо предусмотреть мероприятия по дооборудованию вводов абонентов водомерными узлами.

ж) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования Сельское поселение  Краснознаменское;

По состоянию на 01.01.2015 водозаборные сооружения обладают резервами производственных мощностей. В таблице 3.4 представлен расчетный баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды.

Таблица 3.4 – Баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды

| Наименование параметра | Единицы измерения | п. Красное Знамя | с. Матвеево | д. Бирючево | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника водоснабжения | м³/сут | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 720,0 |
| Забор воды из источника | м³/сут | 59,5 | 45,8 | 19,7 | 125,0 |
| Собственные нужды предприятия | м³/сут | 1,8 | 1,4 | 0,6 | 3,7 |
| Собственные нужды предприятия | % | 3% | 3% | 3% | 3% |
| Отпуск воды в водопроводную сеть | м³/сут | 57,7 | 44,4 | 19,1 | 121,2 |
| Потери воды при транспортировке * | м³/сут | 11,5 | 8,9 | 3,8 | 24,2 |
| Потери воды при транспортировке | % | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Отпуск воды потребителям | м³/сут | 46,2 | 35,5 | 15,3 | 97,0 |
| Резерв "+"/Дефицит"-" источника | м³/сут | 180,5 | 194,2 | 220,3 | 595,0 |
| Резерв "+"/Дефицит"-" источника | % | 75% | 81% | 92% |  |

* определено экспертно

л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов воды с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами;

и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

з) прогнозные балансы потребления воды на срок не менее 10 лет;

н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения;

Рост потребления воды на перспективу принят на основании прогнозных значений развития централизованного водоснабжения, на существующих территориях, неохваченных системами централизованного водоснабжения.

В Схеме водоснабжения рассматривается развитие систем водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии с СП 31.13330.2012 Свод правил Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положена следующая основная позиция: все жилые дома в п. Красное Знамя, с. Матвеево, д. Бирючево обеспечиваются централизованным водоснабжением и водоотведением, в остальных населенных пунктах организуется децентрализованное водоснабжение и водоотведение.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Среднесуточные (за год) поливочные расходы определяются исходя из продолжительности поливочного периода с устойчивой температурой воздуха более +10 С, что составляет в среднем (365-236)=129 дней. Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определены по норме 50 л/сут./чел.

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с хозяйственно-питьевым водоснабжением, как правило, не допускается. Забор воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений осуществляется из поверхностных водоисточников.

Противопожарное водоснабжение:

- наружное противопожарное водоснабжение предлагается применять из искусственных и естественных водоисточников (резервуары, водоемы);

- наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей не предусматривается.

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения для каждого населенного пункта сп. Краснознаменское принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 10 л/с;

- на внутреннее – 10 л/с.

Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.

Трехчасовой пожарный запас составит: (10 + 10) х 3,6 х 3 =216 м³.

Пополнение пожарных запасов предусматривается за счет сокращения расхода воды на другие нужды.

Сведения о расчетном и ожидаемом (перспективном) потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Сведения о расчетном потреблении воды за 2014 год и прогноз на 2025 год

| №№ п/п | Вид жилой застройки | фактические данные - 2014 г. | прогноз - 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел., | Среднесуточное водопотребление, м³/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м³/сут | Годовое водопотребление, м³/год | Население, чел., | Среднесуточное водопотребление, м³/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м³/сут | Годовое водопотребление, м³/год |
| 1 | п. Красное Знамя | 490 | 38,5 | 46,2 | 14 040 | 490 | 89,8 | 107,7 | 32 760 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением | 210 | 32,1 | 38,5 | 11 700 | 490 | 74,8 | 89,8 | 27 300 |
|  | Индивидуальная жилая застройка без централизованного водопровода и канализации | 280 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Неучтённые расходы |  | 6,4 | 7,7 | 2 340 |  | 15,0 | 18,0 | 5 460 |
| 2 | с. Матвеево | 230 | 29,6 | 35,5 | 10 800 | 230 | 56,7 | 68,1 | 20 700 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением | 120 | 24,7 | 29,6 | 9 000 | 230 | 47,3 | 56,7 | 17 250 |
|  | Индивидуальная жилая застройка без централизованного водопровода и канализации | 110 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Неучтённые расходы |  | 4,9 | 5,9 | 1 800 |  | 9,5 | 11,3 | 3 450 |
| 3 | д. Бирючево | 202 | 12,8 | 15,3 | 7 440 | 202 | 30,3 | 36,4 | 11 060 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением | 85 | 10,6 | 12,8 | 6 200 | 202 | 25,3 | 30,3 | 9 216 |
|  | Индивидуальная жилая застройка без централизованного водопровода и канализации | 117 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Неучтённые расходы |  | 2,1 | 2,6 | 1 240 |  | 5,1 | 6,1 | 1 843 |
|  | Всего (без учета расхода воды на полив) | 922 | 81 | 97 | 32 280 | 922 | 177 | 212 | 64 520 |
|  | Всего (с учетом расхода воды на полив) | 922 | 89 | 143 | 35 253 | 922 | 185 | 258 | 67 493 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоснабжением | 415 | 67,3 | 80,8 | 26 900 | 922 | 147,3 | 176,8 | 53 766 |
|  | Индивидуальная жилая застройка без централизованного водопровода и канализации | 507 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  | Неучтённые расходы | 0 | 13,5 | 16,2 | 5 380 | 0 | 29,5 | 35,4 | 10 753 |
|  | Полив | 922 | 8,1 | 46,1 | 2 973 | 922 | 8,1 | 46,1 | 2 973 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Перспективные балансы водоотведения представлены в Схеме водоотведения.

к) описание территориальной структуры потребления воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

К 2025 году в территориальной структуре потребления воды в сельском поселении предлагается следующие изменения: сохранение централизованного водоснабжения в п. Красное Знамя, с. Матвеево, д. Бирючево и его развитие на территориях указанных населенных пунктов в настоящее время не обеспеченных централизованным водоснабжением.

Территориальная структура потребления воды на 2025 год 
сп. Краснознаменское.

Таблица 3.6 – Территориальная структура потребления воды на 2025 год

| Зона действия системы водоснабжения | Годовой объем реализации воды потребителям*, м³ | Объем реализации воды в сутки максимального водопотребления, м³/сут |
| --- | --- | --- |
| п. Красное Знамя | 32 760 | 107,7 |
| с. Матвеево | 20 700 | 68,1 |
| д. Бирючево | 11 060 | 36,4 |
| Всего | 64 520 | 212,1 |

м) сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

Фактические потери в исходных данных не представлены. Учитывая сроки службы существующих сетей, на основании экспертной оценки, ориентировочно потери воды при ее производстве и транспортировке могут составлять 20-40%.

Неучтенные расходы и потери воды, в свою очередь делятся на полезные расходы воды и потери воды.

Полезные расходы воды:

- расходы на собственные (технологические) нужды;

- расходы воды на противопожарные нужды;

- организационно-учетные (погрешность средств измерения).

Потери воды:

•	утечки воды водопроводной сети и сооружений;

•	естественная убыль;

•	самовольные подключения;

•	неоплачиваемое пользование водой через водоразборные колонки.

К 2025 году в Схеме водоснабжения предусмотрено снижение потерь воды при ее транспортировке до 5% от отпущенного объема, в том числе за счет:

•	перекладки сетей, с заменой на полиэтилен, в соответствии с перспективным планом;

•	своевременного определения утечек и отключения аварийных участков;

•	замены арматуры на современную, надежную.

о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении воды и величины потерь при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления воды, дефицита (резерва) мощностей;

В таблице 3.7 представлен баланс мощности водозаборных и водоочистных сооружений и реализации воды на 2025 год. Как видно из таблицы 3.7 водозаборные сооружения обладают значительными резервами производственных мощностей для обеспечения потребителей питьевой водой в полном объеме.

Таблица 3.7 – Баланс мощности водозаборных сооружений и реализации воды на период до 2025 года

| Наименование параметра | Единицы измерения | п. Красное Знамя | с. Матвеево | д. Бирючево | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность источника водоснабжения | м³/сут | 130 | 100 | 50 | 280 |
| Забор воды из источника | м³/сут | 116 | 73 | 39 | 228 |
| Собственные нужды предприятия | м³/сут | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Собственные нужды предприятия | % | 2% | 2% | 2% | 0% |
| Отпуск воды в водопроводную сеть | м³/сут | 113 | 72 | 38 | 223 |
| Потери воды при транспортировке | м³/сут | 6 | 4 | 2 | 11 |
| Потери воды при транспортировке | % | 5% | 5% | 5% | 0% |
| Отпуск воды потребителям | м³/сут | 108 | 68 | 36 | 212 |
| Резерв "+"/Дефицит"-" источника | м³/сут | 14,3 | 26,9 | 10,9 | 52,2 |
| Резерв "+"/Дефицит"-" источника | % | 11% | 27% | 22% | 19% |

п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

На территории сп. Краснознаменское объекты систем водоснабжения и водоотведения эксплуатируются: МУП Коммунальные системы Спировского района.

# Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения направлены на повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоснабжения, повышение качества предоставляемых услуг (повышения качества питьевой воды) и организацию централизованного водоснабжения в зонах перспективной застройки, а также на существующих территориях, неохваченных системами централизованного водоснабжения.

а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

В схеме водоснабжения принято развитие централизованного водоснабжения в п. Красное Знамя, с. Матвеево, д. Бирючево включая территории указанных населенных пунктов в настоящее время не обеспеченные централизованным водоснабжением.

Проектом схемы водоснабжения предусматривается также поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования водозаборных скважин, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс, а также установка систем очистки воды до параметров воды питьевого качества в п. Красное Знамя, с. Матвеево, д. Бирючево.

В остальных населенных пунктах сельского поселения, из-за малой численности населения на этих территориях, предлагается оснащать жилые дома автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения домов могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л. устанавливаются в подсобном помещении дома. В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо установить систему очистки воды.

Мероприятия по реконструкции существующих водопроводных сетей 
предусматривают перекладку 100% сетей в период до 2025 г.

В рамках расширения зон действия централизованных схем водоснабжения предусматривается строительство новых водопроводных сетей для подключения потребителей необеспеченных в настоящее время централизованным водоснабжением.

Рекомендуемые сроки реализации мероприятий, предусмотренные Схемой водоснабжения, соответствуют периодам финансирования данных мероприятий, представленным в Разделе 6.

г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

В процессе реконструкции объектов водоснабжения предлагается внедрять современные автоматизированные системы оперативного диспетчерского управления водоснабжением (АСОДУ) что позволит значительно экономить энергетические ресурсы, наладить контроль и управление всей системой водоснабжения, повысить надежность ее работы.

Система оперативного диспетчерского управления водоснабжением включает установку частотных преобразователей на приводы электродвигателей насосов, шкафов автоматизации, датчиков давления и приборов учета на всех насосных станциях, оборудование информационной сети на сотовых модемах формата GSM со всеми инженерно-технологическими объектами предприятия.

Установленные частотные преобразователи снижают потребление электроэнергии до 30%, обеспечивают плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключают гидроудары.

Основной задачей внедрения АСОДУ является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

е) описание маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Сельское поселение  Краснознаменское;

ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения;

Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения на перспективу расширяются за счет зон, в настоящее время не обеспеченных централизованным водоснабжением. Размещение насосных станций предлагается сохранить на существующих местах, с выполнением реконструкции данных объектов. Строительство новых насосных станций определяется на этапе проектирования. Маршруты прохождения трубопроводов по территории сп. Краснознаменское определяются на этапе проектирования.

# Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения"

Комплекс мероприятий, реализуемых в рамках данной схемы на объектах системы водоснабжения, позволяет сократить вредное воздействие на окружающую среду. Внедрение систем очистки воды доведет качество воды до параметров питьевого качества.

# Раздел 6 "Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения"

а) оценка стоимости основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения;

б) оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

Реализация включенных в схему водоснабжения мероприятий по развитию централизованных систем водоснабжения осуществляется путем разработки и выполнения каждой из организаций водопроводно-канализационного хозяйства инвестиционной программы (ИП) организации.

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренный настоящей схемой водоснабжения, составляет 10 лет (до 2025 г.). Перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и сроки их реализации обоснованы в разделах 1-5.

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов («НЦС-2012.НЦС 81-02-2012. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства», утвержденные Приказом Минрегиона России от 30.12.2011 № 643), пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) а также на основе анализа проектов-аналогов.

Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2015 года и приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоснабжения

| Наименование мероприятия | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. Реконструкция водопроводных сетей | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 5,40 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красное Знамя | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 2,00 |
| с. Матвеево | 0,00 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 2,20 |
| д. Бирючево | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 1,20 |
| 2. Строительство новых водопроводных сетей | 0,00 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красное Знамя | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| с. Матвеево | 0,00 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 |
| д. Бирючево | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 3. Строительство комплекса очистки и обеззараживания воды | 0,00 | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,38 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красное Знамя | 0,00 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| с. Матвеево | 0,00 | 0,61 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,21 |
| д. Бирючево | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 4. Реконструкция артезианских скважин (установка энергосберегающего оборудования - частотных приводов, приборов учета воды) | 0,00 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,58 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красное Знамя | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| с. Матвеево | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 |
| д. Бирючево | 0,00 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 5. Строительство водонапорных башен | 0,00 | 1,07 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,14 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красное Знамя | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| с. Матвеево | 0,00 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| д. Бирючево | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| ВСЕГО | 0,00 | 4,77 | 4,77 | 1,22 | 1,22 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 15,22 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красное Знамя | 0,00 | 2,04 | 2,04 | 0,45 | 0,45 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 6,19 |
| с. Матвеево | 0,00 | 1,72 | 1,72 | 0,50 | 0,50 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 5,76 |
| д. Бирючево | 0,00 | 1,01 | 1,01 | 0,27 | 0,27 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 3,28 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водопроводные сети | 0,00 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 1,22 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 8,12 |
| объекты водозабора и очистки воды | 0,00 | 3,55 | 3,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,10 |

Суммарные капитальные вложения на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, составляют 15,22 млн. руб. (в ценах 2015 года.

В качестве источников финансирования капитальных вложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения приняты:

•	Собственные средства организаций водопроводно-канализационного хозяйства (амортизация ОПФ);

•	Бюджетные средства.

Объемы финансирования капитальных вложений за счет амортизации ОПФ определяются в размере амортизационных отчислений по основным фондам, образованным в результате строительства, реконструкции и модернизации ОПФ, в соответствии со схемой водоснабжения (амортизация по объектам инвестирования). В случае недостаточности амортизационных отчислений по объектам инвестирования, в качестве источника капитальных вложений также необходимо учитывать амортизационные отчисления по существующему оборудованию.

В соответствии с РП РФ от 27 августа 2009 г. N 1235-р (Водная стратегия РФ на период до 2020 года) учитывая высокую капиталоемкость сектора водоснабжения и водоотведения, а также длительные сроки окупаемости инвестиционных проектов, развитие систем водоснабжения и водоотведения в средних и мелких населенных пунктах и сельской местности будет обеспечиваться с помощью государственных инвестиций в форме софинансирования региональных программ.

# Раздел 7 "Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения"

Принципами развития централизованной системы водоснабжения 
сп. Краснознаменское являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- обеспечение потребителей централизованным водоснабжением, в настоящее время которые не обеспеченны централизованным водоснабжением.

Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы водоснабжения сп. Краснознаменское, являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети;

- создания системы управления водоснабжением, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения на осваиваемых и преобразуемых территориях, а также отдельных территориях, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей.

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения их фактические и прогнозные значения представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

| Показатель* | Единица измерения | Базовый показатель, 2014 г | Прогнозные целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Объем поднятой воды | тыс.м³/год | 32,3 | 32,3 | 35,5 | 38,7 | 42,0 | 45,2 | 48,4 | 51,6 | 54,8 | 58,1 | 61,3 | 64,5 |
| Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес сетей нуждающийся в замене | % | 90 | 90 | 82 | 74 | 65 | 57 | 49 | 41 | 33 | 25 | 16 | 0 |
| Годовое количество часов предоставления услуг час; | час | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 |
| Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами, оснащенными системой дистанционной передачи данных в единую информационную систему предприятия | % | 0 | 0 | 8 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 100 |
| Уровень потерь воды на водопроводных сетях | % | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 5 |
| Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованному водоснабжению | % | 40 | 40 | 45 | 51 | 56 | 62 | 67 | 73 | 78 | 84 | 89 | 100 |
| Удельное водопотребление (расчетное) | м³/чел | 88 | 88 | 96 | 105 | 114 | 122 | 131 | 140 | 148 | 157 | 166 | 192 |

* с учетом организации централизованного водоснабжения в п. Красное Знамя, с. Матвеево, д. Бирючево

# Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованных систем водоснабжения отсутствуют. В случае выявления таких объектов на территории сп. Краснознаменское - администрация сп. Краснознаменское уполномочена на эксплуатацию данных систем водоснабжения.

# СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

# Раздел 1 "Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа"

а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории муниципального образования Сельское поселение  Краснознаменское и деление территории на эксплуатационные зоны;

в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения;

В настоящее время на территории сп. Краснознаменское централизованной  системой водоотведения оборудована часть домов, расположенных в 
п. Красное Знамя.

Сточные воды отводятся самотечной канализацией в сточную яму и откачиваются по мере накопления ассенизаторской машиной. Система очистки сточных вод не работает.

Ливневая канализация на территории населенных пунктов сп. Краснознаменское отсутствует.

Индивидуальная застройка не канализована, оборудована выгребами и надворными уборными, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.

б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений.

Обследование технического состояния сетей хозяйственно-бытовой канализации в последние три года не проводились.

г) описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения;

В соответствии с ГОСТ Р17.4.3.07-2001 и СанПиН 2.1.573-96, осадки могут быть использованы в качестве местных органических удобрений в сельском хозяйстве, зеленом строительстве, лесоразведении, придорожном озеленении, при благоустройстве территорий, для биологической рециркуляции нарушенных земель, рекультивации полигонов ТБО и полигонов промышленных отходов и т.п. Целесообразно применение осадков при производстве компостов и почвогрунтов.

В соответствии с СП 2.1.7.1038-01 и СанПиН 2.1.7.14332-03 неиспользованные осадки, как практически неопасные отходы, могут:

•	временно складироваться на территории предприятия и за ее пределами в виде специально спланированных отвалов и хранилищ;

•	транспортироваться автомобильным транспортом в установленном порядке до использования или размещения;

•	приниматься на полигоны ТБО в установленном порядке.

д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения;

Протяженность канализационных сетей п. Красное Знамя составляет 1,5 км., диаметром 100, 150 и 300 мм. Канализационные сети проложены в основном в 1978 г. Учитывая высокий срок службы существующих канализационных сетей, износ сетей экспертно оценивается ~70-100%. В настоящей Схеме предложены мероприятия по реконструкция сетей.

Схема сетей водоотведения представлена на рисунке

е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости;

Безопасность и надежность системы водоотведения характеризуется количеством аварий, повлекшим за собой приостановление отведения сточных вод абонентов на срок, более установленной допустимой продолжительности перерывов водоотведения.

Сведения о количестве аварий на канализационных сетях отсутствуют.

Для обеспечения надежной и бесперебойной работы системы водоотведения необходимо выполнять следующие мероприятия:

•	осуществлять ежедневные наружные осмотры сети;

•	проводить технические осмотры канализационных сетей, с целью выявления дефектов и включения в планы текущего и капитального ремонтов;

•	своевременно обнаруживать и устранять засоры;

•	осуществлять планово-предупредительные ремонты;

•	осуществлять ремонт аварийных участков и канализационных колодцев;

•	выполнять гидродинамическую промывку и прочистку сетей.

ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду;

Анализ сбрасываемых сточных вод не ведется. В настоящей схеме водоотведения предложены мероприятия по строительству соверменных канализационных очистных сооружений.

з) описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения;

В настоящее время системой централизованной канализации не охвачена большая часть территории сп. Краснознаменское (более 90% населения) как правило, это индивидуальная жилая застройка, которая оборудована выгребами и надворными уборными.

и) описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

- В настоящее время сп. Краснознаменское имеет довольно низкую степень благоустройства. Централизованной системой канализации охвачена малая часть потребителей.

- Отсутствие перспективной схемы водоотведения замедляет развитие сельского поселения в целом.

# Раздел 2 "Балансы сточных вод в системе водоотведения"

а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения;

Учет сточных вод в систему водоотведения не ведется.

б) оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения;

Учет дополнительного притока неорганизованного стока, поступающего в сети канализации, не ведется.

в) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов;

Системы водоотведения не имеют приборов учета принимаемых сточных вод.

г) результаты ретроспективного анализа балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей;

Статистика ретроспективных балансов поступления сточных вод отсутствует.

д) прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет муниципального образования Сельское поселение Краснознаменское.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков представлены в Разделе 3.

# Раздел 3 "Прогноз объема сточных вод"

а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения;

Оценка расходов сточных вод на период на 2025 г. выполнялась с учетом:

- расчетного объема водоотведения за 2014 год;

- объема сточных вод из территорий, неохваченных системами централизованного водоотведения.

Таблица 3.1 – Прогнозный баланс поступления сточных вод на 2025 год

| №№ п/п | Вид жилой застройки | прогноз - 2025 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Среднесуточное водоотведение, м³/сут. | Максимальное суточное водоотведение, м³/сут | Годовое водоотведение, м³/год |
| 1 | п. Красное Знамя | 89,8 | 107,7 | 32760 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоотведением | 75 | 90 | 27300 |
|  | Неучтённые стоки | 15 | 18 | 5460 |
| 2 | с. Матвеево | 56,7 | 68,1 | 20700 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоотведением | 47 | 57 | 17250 |
|  | Неучтённые стоки | 9 | 11 | 3450 |
| 3 | д. Бирючево | 30,3 | 36,4 | 11060 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоотведением | 25 | 30 | 9216 |
|  | Неучтённые стоки | 5 | 6 | 1843 |
|  | Всего | 176,8 | 212,1 | 64520 |
|  | Население и хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях с централизованным водоотведением | 147,3 | 176,8 | 53766 |
|  | Неучтённые стоки | 29,5 | 35,4 | 10753 |

б) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны);

Централизованная система водоотведения на перспективу развивается в населенных пунктах, в которых в соответствии со Схемой водоснабжения организуется централизованное водоснабжение - п. Красное Знамя,	с. Матвеево, д. Бирючево.

в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения;

В таблице 3.2 представлен баланс мощности и приема стоков канализационных очистных сооружений в населенных пунктах где предлагается развитие централизованного водоотведения на 2025 год.

Таблица 3.2 - Баланс мощности и приема стоков канализационных очистных сооружений на 2025 г.

| Наименование параметра | Единицы измерения | п. Красное Знамя | с. Матвеево | д. Бирючево | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность КОС * | м³/сут | 115 | 75 | 45 | 235 |
| Поступление сточных вод на КОС | м³/сут | 108 | 68 | 36 | 212 |
| Резерв "+"/Дефицит"-" источника | м³/сут | 7,3 | 6,9 | 8,6 | 22,9 |
| Резерв "+"/Дефицит"-" источника | % | 6% | 9% | 19% | 10% |

* определено на основании расчетных данных поступления сточных вод на 2025 г.

г) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В настоящей схеме водоотведения предложены мероприятия по строительству новых очистных сооружений в населенных пунктах где предусмотрено развитие централизованного водоотведения. Предложенные к установке очистные сооружения на перспективу обладают значительными резервами производственных мощностей для обеспечения очистки стоков в полном объеме.

# Раздел 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения":

а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения;

б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий;

в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения;

г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоотведения направлены на повышение эффективности и надежности предоставления услуг водоотведения, улучшение экологической обстановки (улучшение качества очистки стоков) и организацию централизованного водоотведения в зонах перспективной жилой и общественной застройки, а также на существующих территориях, неохваченных системами централизованного водоотведения.

Для населенных пунктах где Схемой водоснабжения предлагается организация централизованного водоснабжения в настоящей Схеме водоотведения предложено развитие централизованной системы водоотведения.

Исходя из вышесказанного, следует предусмотреть в перспективе:

- ввод в эксплуатацию КОС в п. Красное Знамя, с. Матвеево, д. Бирючево.

- проектирование и строительство канализационных сетей для районов неохваченных системами централизованного водоотведения.

КОС полной биологической очистки стоков состоят из усреднительной буферной емкости, канализационной распределительной насосной станции, 3-х локальных очистных сооружений, блока доочистки и обеззараживания, а так же технического помещения контейнерного типа.

Рекомендуемые сроки реализации мероприятий, предусмотренные Схемой водоотведения, соответствуют периодам финансирования данных мероприятий, представленным в Разделе 6.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения представлены в Разделе 7.

д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение;

Внедрение систем автоматизации и диспетчеризации на объектах водоотведения позволит полностью автоматизировать процесс транспортировки сточных вод по напорным коллекторам на очистные сооружения.

е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории муниципального образования Сельское поселение  Краснознаменское, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование;

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная часть жилой застройки).

Трассировка сетей и размещение объектов водоотведения определяется на этапе проектирования.

ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения;

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Санитарно-защитные зоны объектов водоотведения

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс.м.куб./сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки). Развитие централизованной системы водоотведения в настоящей Схеме предусмотрено в п. Красное Знамя, с. Матвеево, д. Бирючево.

# Раздел 5 "Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения"

а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади;

Важнейшим экологическим аспектом, при выполнении мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения и очистки сточных вод, является сброс сточных вод с не превышением нормативно-допустимых показателей. Нарушение требований влечет за собой:

- загрязнение и ухудшение качества поверхностных и подземных вод;

- эвтрофикация (зарастание водоема водорослями);

- увеличение количества загрязняющих веществ в сточных водах;

- увеличение объемов сточных вод;

- увеличение нагрузки на очистные сооружения.

Поверхностные воды и дождевые воды перед сбросом должны пройти очистку на очистных сооружениях до состояния, удовлетворяющего требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Допустимые значения показателей и концентраций загрязняющих веществ в составе очищенных бытовых сточных вод приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Допустимые значения показателей и концентраций загрязняющих веществ в составе очищенных бытовых сточных вод

| Масса органических веществ в составе сточных вод, поступающих на очистку | Концентрация загрязняющих веществ, мг/дм³ |
| --- | --- |
|  | Химическое потребление кислорода | БПК3 | Взвешенные вещества | NH4 (N) | Nобщ | Робщ |
|  | С ср | С max | С ср | С max | С ср | С max | С ср | С max | С ср | С max | С ср | С max |
| До 500 | 150 | 200 | 40 | 60 | 50 | 65 | н/н | н/н | н/н | н/н | н/н | н/н |
| 501-2000 | 125 | 170 | 30 | 40 | 35 | 50 | 20 | 30 | н/н | н/н | н/н | н/н |
| 2001-10000 | 120 | 160 | 25 | 35 | 30 | 40 | 15 | 20 | н/н | н/н | н/н | н/н |
| 10001-100000 | 90 | 120 | 20 | 30 | 25 | 35 | н/н | н/н | 15 | 20 | 3,0 | 4,5 |
| Более 100000 | 75 | 100 | 15 | 20 | 20 | 30 | н/н | н/н | 10 | 15 | 1,5 | 2,0 |

Строительство, реконструкция и модернизация канализационных сетей и очистных сооружений, соблюдение природоохранных мер позволит снизить риск негативного воздействия на окружающую среду, в целом.

б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

На территории п. Красное Знамя, с. Матвеево, д. Бирючево предлагается строительство очистных сооружений для очистки бытовых сточных вод. В процессе очистки стоков, на очистных сооружениях, за счет прироста биомассы микроорганизмов образуется избыточный активный ил, который должен периодически удаляться. Избыточный активный ил, удаляемый из отстойника, направляется в илоуплотнитель. Илоуплотнитель служит для уплотнения избыточного активного ила и уменьшения его объема. После уплотнения избыточный ил направляется на последующую обработку (обезвоживание или вывоз).

# Раздел 6 "Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения"

Общий срок выполнения мероприятий, предусмотренный схемой водоотведения, составляет 10 лет (до 2025 г.). Перечень необходимых мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения и сроки их реализации обоснованы в разделах 1-5.

Оценка величины необходимых капитальных вложений на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, выполнена на основании укрупненных сметных нормативов («НЦС-2012.НЦС 81-02-2012. Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства», утвержденные Приказом Минрегиона России от 30.12.2011 № 643) пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений (к СНиП 2.07.01-89) а также на основе анализа проектов-аналогов.

Оценка капитальных вложений выполнена в ценах 2015 года и приведена в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов водоотведения

| Наименование мероприятия | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1. Реконструкция канализационных сетей, млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красное Знамя | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Матвеево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| д. Бирючево | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Строительство новых канализационных сетей на территориях не обеспеченных централизованным водоотведением , млн.руб. | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красное Знамя | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| с. Матвеево | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| д. Бирючево | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| 3. Строительство/ реконструкция канализационных очистных сооружений | 0,00 | 6,91 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,82 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красное Знамя |  | 3,35 | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,69 |
| с. Матвеево |  | 2,21 | 2,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,42 |
| д. Бирючево |  | 1,36 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,71 |
| ВСЕГО | 0,00 | 9,51 | 9,51 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,22 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Красное Знамя | 0,00 | 4,35 | 4,35 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,69 |
| с. Матвеево | 0,00 | 3,21 | 3,21 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,42 |
| д. Бирючево | 0,00 | 1,96 | 1,96 | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| канализационные сети | 0,00 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 |
| объекты канализационных очистных сооружений | 0,00 | 6,91 | 6,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,82 |

Суммарные капитальные вложения на реализацию мероприятий, предусмотренные схемой водоотведения, составляют 24,2 млн. руб. (в ценах 2015 года),

# Раздел 7 "Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения"

Основными задачами, решаемыми при разработке перспективных направлений развития систем водоотведения сп. Краснознаменское являются:

- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий, не имеющих централизованного водоотведения с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для большинства жителей;

- создание системы управления канализацией с целью повышения качества предоставления услуги водоотведения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

Целевые показатели деятельности при развитии централизованной системы водоотведения устанавливаются в целях поэтапного повышения качества водоотведения и снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованных систем водоотведения сп. Краснознаменское их фактические и перспективные значения представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Целевые показатели развития централизованной системы

водоотведения

| Показатель | Единица измерения | Базовый показатель, 2014 г | Прогнозные целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Объем принятых стоков | тыс.м³/год | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 18 | 23 | 29 | 35 | 41 | 47 | 64,5 |
| Объем стоков прошедших полную биологическую очистку | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес сетей нуждающийся в замене | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к централизованному водоотведению | % |  | 0 | 0 | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 80 |

# Раздел 8 "Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию"

Сведения о выявленных бесхозяйных объектах централизованных систем водоотведения отсутствуют. В случае выявления таких объектов администрация сп. Краснознаменское уполномочена на эксплуатацию этих систем водоотведения.